INVESTITOR:

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA

OIB: 17666654315

GRAĐEVINA:

SPORTSKA DVORANA

LOKACIJA:

TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA

k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

GLAVNI PROJEKTANT:	PROJEKTANT:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

ZAMJENA RASVJETNIH ARMATURA

U DVORANI

MAPA   1

DATUM: svibanj 2018. godine

BROJ TD: 2904/18

Z.O.P.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

S A D R Ž A J

A.\	OPĆI DIO

- Sadržaj

- Spisak projekata i projektanata

- Nomenklatura dijelova projekta

- Rješenje Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike

- Imenovanje projektanta

- Izjava o usklađenosti glavnog projekta

- Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara

- Prilozi:

B.\	TEKSTUALNI DIO

- Projektni zadatak

- Tehnički opis

- Tehnički izračuni

- Svjetlotehnički izračun

- Tehnički uvjeti za izvođenje radova

- Opće mjere zaštite na radu

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Procjena troškova elektroradova

C.\	GRAFIČKI DIO

  - Elektroinstalacije prizemlje

  - Elektroinstalacije kat

  - Jednopolna shema RO-mjerenje

  - Jednopolna shema RO

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

# SPISAK PROJEKATA I PROJEKTANATA

BROJ				VRSTA PROJEKTA			PROJEKTANT

1.00			ELEKTROINSTALACIJE		Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Za Ured:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

# NOMENKLATURA DIJELOVA PROJEKTA

BROJ	VRSTA PROJEKTA			PODUZEĆE			      BR.TEH.DN.

## MAPA 1

1.00  ELEKTROINSTALACIJE	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA	2904/18

vl. Kristijan Šimunija

Za Ured:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Temeljem članka 51, Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13 i 20/17) i Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, članak 1. stavak 2. (NN RH br. 47/99), izdaje se:

R J E Š E NJ E

kojim se imenuje

projektant	ELEKTROINSTALACIJA			   Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

UP/I-800-01/17-01/65

O B R A Z L O Ž E NJ E

Imenovani ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit, te je član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem E 2924 i ima potrebno radno iskustvo na poslovima projektiranja.

U Koprivnici, 05. 2018. godine

Za Ured:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

IZJAVA PROJEKTANTA

O USKLAÐENOSTI

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

PROJEKTANT :	ovlašteni inženjer Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Ured Ovlaštenog Inženjera Elektrotehnike Kristijan Šimunija, Proljetna 2, Koprivnica

BROJ PROJEKTA:	2904/18

Ovaj projekt je usklađen s posebnim propisima navedenim u popisu:

##### A) ZAKONI

- Zakon o gradnji  (NN br. 153/13 i 20/17)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN br. 20/17)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i 154/14)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13 i 153/13, 78/15)

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14)

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14)

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

###### B) PRAVILNICI

- Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 145/12)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list SFRJ 62/73)

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 23/11)

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13)

- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br. 69/97)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15)

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10)

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

- Pravila tehničke prakse

U Koprivnici, 05. 2018. godine

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

P R I K A Z

SVIH TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PRAVILA I PROPISA

ZAŠTITE OD POŽARA

PRIMIJENJENIH U PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA

OPIS TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA ELEKTROINSTALACIJE

U odnosu na dozvoljena zagrijavanja u normalnom pogonu i na otpornost prema toplini, vatri i stvaranju vodljivih staza, projektom el. instalacija definirani su elektroinstalacioni materijali i svjetiljke koji po svojim karakteristikama odgovaraju, a kvalitetom zadovoljavaju ispitivanja prema zahtjevima slijedećih normi:

HRN EN 50525-2-31	za vodiče izolirane termoplastičnim masama (P i P/F)

HRN HD 21.4 S2	za vodiče izolirane termoplastičnim masama (PPy)

HRN HD 603 S1	za kabele do 1kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00, XP00, PP00-A, XP00-A)

CEI UNEL 35375	za kabele do 1kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (FG7(0)R)

HRN EN 50428	za instalacijske sklopke

HRN EN 60898	za instalacijske automatske osigurače

HRN EN 60269	za NN osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe

HRN EN 60598	za svjetiljke sa žarnom niti

HRN EN 60081	za svjetiljke s fluorescentnim cijevima

IEC 158-1	za grebenaste sklopke, motorno zaštitne sklopke i sklopnike

HRN IEC 60884	za priključnice 10/16A

PODACI O GRAĐEVINI

Elektroenergetska instalacija građevine služi za napajanje električnih trošila, rasvjete i određeni broj priključnica. Princip razvođenja električne energije do pojedinih potrošača je izveden kabelima i vodičima uvučenim u PVC cijevi ugrađene u zid, strop, pod ili iznad spuštenog stropa predmetne građevine. Svi dijelovi objekta klasificirani su u skladu s HRN HD 30364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije, a ugrađena oprema je u skladu s odredbama HRN HD 384.4.482 S1: 1999.

ANALIZA MOGUĆIH UZROKA POŽARA I MJERE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

Uzroci nastanka požara zbog djelovanja električne struje mogu nastati zbog preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata, od kratkih spojeva izazvanih kvarovima uređaja ili probojem izolacije na elementima instalacije ili nepravilnim korištenjem i održavanjem instalacija. Osnovni vid zaštite od navedenih opasnosti je upotreba el. instalacije i svih elemenata u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uređajima i redovito održavanje instalacije u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaštitu od preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata izvedene su: kod termičkih potrošača niskonaponskim osiguračima, a za upotrebu u domaćinstvu i slične svrhe, inst. automatskim osiguračima i niskonaponskim osiguračima velike prekidne moći. Zaštita od kratkih spojeva provedena je ili ugradnjom odgovarajućih osigurača na početku svakog pojedinog voda, odnosno na mjestu promjene presjeka ili upotrebom elektromagnetskih nadstrujnih releja. Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala (samogasive).

Da bi sve mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne, potrebno je da se izvođač radova na elektroinstalacijama i gromobranu, pridržava danih tehničkih rješenja i radove izvede pažljivo i u skladu s citiranim propisima i standardima.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

P R I K A Z

SVIH TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PRAVILA I PROPISA

ZAŠTITE NA RADU

PRIMIJENJENIH U PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA

OPIS TEHNIČKIH RJEŠENJA KOJA OSIGURAVAJU UVJETE ZA SIGURAN RAD ELEKTROINSTALACIJE

- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA VODIĆA I MEHANIČKOG OŠTEĆENJA

Opći zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje jest uporaba vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti HRN HD 384.4.442 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – Zaštita niskonaponskih instalacija. U projektu su primijenjena slijedeća tehnička rješenja za zadovoljavanje tih potreba:

- kod dimenzioniranja vodova i opreme, vođeno je računa o toplinskim i električnim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička, električna i toplinska vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe (HRN HD 30364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije i HRN HD 384.4.482 S1: 1999).

- električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih razaranja zaštitnim napravama (inst. osiguračima s topljivim umetkom, automatskim inst. osiguračima velike prekidne moći, prekidačima s zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja odabranim prema HRN HD 384.4.43 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – Nadstrujna zaštita. Ovako dimenzioniranje omogućuje upotrebu vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti.

- električni vodovi zaštićeni su na mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja zaštitnim cijevima od tvrdog PVC materijala, savitljivim metalnim cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkaten cijevima položenim u pod. Kabeli položeni u zemlju zaštićeni su plastičnim cijevima označenim trakom s upozoravajućim tekstom.

- u prostorijama s prašnjavom, vlažnom ili agresivnom atmosferom, odnosno u prostorijama s mogućnošću stvaranja eksplozivnih smjesa upotrebljavana je oprema u odgovarajućoj zaštitom prema zahtjevima HRN HD 384.4.442 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – Zaštita niskonaponskih instalacija.

- ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA NAPONA

Opći zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje jest sprečavanje dodira nastanka previsokog napona na uređaju u kvaru, odnosno ograničavanje vremena trajanja takvog napona i sprečavanje pojave razlike napona na ostalima metalnim masama koje ne pripadaju el. uređaju, a mogle bi se rukom premostiti (HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 – Zaštita od električnog udara, HRN HD 384.4.43 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – Nadstrujna zaštita i HRN HD 60364-7-701: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem).

U projektu su primijenjena slijedeća tehnička rješenja za primjenu tog zahtjeva:

- zaštita od indirektnog dodira provedena je pomoću zaštite automatskim isklapanjem napajanja. Navedena zaštita podrazumijeva isključenje napajanja u slučaju kvara i na taj način sprečava održavanje napona dodira u takvom trajanju da ne može predstavljati opasnost, podrazumijeva koordinaciju karakteristika zaštitnog uređaja, sistema uzemljenja, prema HRN HD 30364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije i zaštitnog provodnika HRN HD 60364-5-54: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – Uzemljenje i zaštitni vodiči, uz uvjet izjednačenja potencijala. Tip sistema napajanja s obzirom na uzemljenje jest TT sistem.

Zaštitni uređaji koji trebaju automatski isključiti kvar u dopuštenom vremenu isklapanja, prema HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 – Zaštita od električnog udara su topljivi osigurači, automatski osigurači ili prekidači, te zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS 0,3/0,03A - FID), koji u slučaju kvara mora isključiti u vremenu od 0,4sek.

Svi vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon, kao i zaštitni kontakti priključnica moraju biti povezani zaštitnim vodičem koji su spojeni s temeljnim uzemljivačem. Zaštitni vodiči moraju biti u žuto-zelenoj boji, a u razdjelnici će se svi spojevi ovih vodiča izvesti pristupačno s mogućnošću pojedinačnog isključenja.

- za eliminiranje mogućnosti nastanka razlike potencijala između metalnih masa koje u pogonu nisu pod naponom, predviđeno je njihovo međusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom izvedenom trakom FeZn 25x3mm ili vodičem P/F 6mm2, spojenim preko glavne sabirnice za uzemljenje na uzemljivač.

3.  ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA NAPONA

Dopunski zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje putem slučajnog dodira dijelovima pod naponom, riješen je na slijedeći način:

- na električnim uređajima primijenjena je odgovarajuća mehanička zaštita (od prašine i vlage) koja ujedno sprečava slučajan dodir dijelova pod naponom. Električni vodovi su zaštićeni svojim izolacionim plaštem, a na posebno ugroženim mjestima dodatno s mehaničkom zaštitom.

- uređaji u otvorenoj izvedbi, osigurači, priključci, kontakti prekidača, postavljeni su u zatvoreno kućište, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na vratima će se postaviti natpis s upozorenjem približavanju dijelova pod naponom. S unutarnje strane vrata, preko uređaja s otvorenim kontaktima, postavit će se izolaciona pregrada.

- s obzirom na namjenu objekta, sve utičnice na objektu dodatno su zaštićene mehaničkom zaštitom od slučajnog dodira

- ispred razdjelnice predviđen je dovoljan manipulativni prostor od min. 0,8m.

- ZAŠTITA OD UDARA MUNJE

Sustav zaštite od munje projektiran je prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08). Obavezno je periodično ispitivanje otpora uzemljivača i kvalitete povezanosti metalnih masa.

- RASVJETA

Zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je ispravnim dimenzioniranjem rasvjete s obzirom na potreban nivo osvijetljenosti, ovisno o vrsti djelatnosti, karaktera prostorije i izvora svjetlosti (HRN HD 60364-5-559:2007 – Električne instalacije zgrada – Svjetiljke i instalacije rasvjete).

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA

1. OPĆENITO

Ovi tehnički uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi obavezni za izvođača elektro radova.

Radovi ne mogu početi bez zakonom propisane dokumentacije.

2. PRIPREMNI RADOVI

Prije početka radova izvođač je dužan proučiti projekt, te uspostaviti kontakt s projektantom elektro instalacija kao bi se na vrijeme mogli ukloniti svi eventualni nesporazumi prilikom izvedbe. Tu ubrajamo i upoznavanje i organizaciju gradilišta, organizaciju transporta, izvedbu privremenog NN priključka i slične predradnje.

3. IZVOĐENJE RADOVA

Radove 	izvoditi prema priloženoj dokumentaciji i općim tehničkim uvjetima koji su  sastavni dio projekta. Koristiti adekvatan alat i zaštitnu opremu (odijelu, rukavice, cipele), kao i ostalu potrebnu opremu (ljestve, skele).

- električnu instalaciju treba izvesti prema priloženoj dokumentaciji, općim tehničkim uvjetima iz HRN-a što čini sastavni dio projekta.

- za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, koji ovjerava nadzorni inženjer, koordinirati s ostalim izvođačima i uskladiti tok radova, kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom.

- ugrađivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vodeći računa o važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača opreme.

- uređaji moraju biti tako ugrađeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slučaju ne dođe u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zaštita od previsokog napona dodira.

- svi vodovi, osigurači i sl., na razdjelnicama moraju se vidno označiti natpisnim pločicama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupačnost, a razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.

Sva oprema mora imati atest za naponski nivo na kojem se radi!

4. RAD POD NAPONOM

Pri organizaciji ''sigurnog rada u beznaponskom stanju'', prije početka radova potrebno je mjesto rada osigurati primjenom svih 5 pravila za siguran rad:

  - iskopčanje-vidljivo odvajanje od napona

  - osiguranje od ponovnog ukopčanja

  - provjera beznaponskog stanja

  - uzemljenje i kratko spajanje na mjestu spajanja i rastavljanja od napona

  - ograđivanje od dijelova pod naponom postavljanjem izo ploče

Kao dodatna mjera postavlja se tabla zabrane uključivanja. Primjena navedenih pravila određena je važećim Pravilnikom o tehničkim mjerama za siguran rad na EE građevinama.

5. RUKOVOĐENJE GRADILIŠTEM

Potrebno je imenovati Voditelja gradilišta koji ispunjava zakonom propisane uvjete, te rješenje o imenovanju predati nadzornom inženjeru.

6. ZAVRŠNI RADOVI

Izvršiti čišćenje gradilišta i sanaciju terena, izvršiti sva zakonom propisana mjerenja za predmetni tip građevine, prema potrebi izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju, te izvršiti tehnički pregled.

- u slučaju da je prilikom izvođenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, što je odobrio projektant i nadzorni inženjer, izvođač je dužan, po završetku radova, predati investitoru planove i nacrte stvarno izvedenog stanja.

- nakon završetka montaže izvršiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema važećim propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih investitoru da ih predoči na tehničkom pregledu.

- nakon tehničkog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od tada se smatra da je postrojenje u pogonu, te počinje teći dogovoreni ili propisani garantni rok.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Projektna zadaća

Za predmetnu sportsku školsku dvoranu potrebno je izraditi investiciono tehničku dokumentaciju i to Izvedbeni projekt elektroinstalacija zamjene rasvjetnih tijela te kontrolnog mjerenja za izvođenje i na korištenje investitoru.

#### Električne instalacije

Priključak postojeće građevine srednje škole je postojeći i izveden je iz NN mreže, podzemno.

Priključak školske sportske dvorane izveden je do glavne razdjelnice i neće se mijenjati.

Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je i neće se mijenjati.

Instalacija rasvjete neće se mijenjati.

Predviđa se zamjena postojećih rasvjetnih armatura i zamjena istih s novim rasvjetnim tijelima sa LED izvorom svjetlosti.

Odabir rasvjetnih armatura izvršio je investitor i projektant.

#### Općenito

Projektiranu dokumentaciju izraditi u skladu s važećim tehničkim propisima za ovu vrstu objekta.

Projektant:								Investitor:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Tehnički opis

OPĆENITO

Za predmetnu školsku sportsku dvoranu potrebno je izraditi izvedbeni projekt zamjene dotrajalih rasvjetnih armatura.

Ukupna površina sportske dvorane iznosi cca 1 500 m2 a nalazi se na adresi Trg Slobode 7, u Koprivnici.

NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I RAZDJELNICA ROS

Postojeći objekt srednje škole je spojen na NN mrežu, podzemno, od TS do ormarića GRO.

Prostor školske sportske dvorane napojen je iz TS do razdjelnice RO-dvorana koji se nalazi na ulazu na tribine, ulaz iz foruma.

Razdjelnica RO-dvorana izvedena je kao samostojeća zaštitno izolirana razdjelnica, opremljena sa svom potrebnom opremom za napajanje i zaštitu potrošača spojena prema jednopolnoj shemi.

U razdjelnici RO-dvorana su ugrađeni slijedeći elementi:

- sklopka AS

- odvodnici prenapona

- rastalni osigurači 10A, 16A, 32A

ELEKTRIČNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Električnu instalaciju građevine čine:

- instalacija rasvjete

- instalacija kontrolnog mjerenja

RASVJETA DVORANE

Postojeća rasvjeta školske sportske dvorane izvedena je reflektorima koji za izvor svjetlosti koriste 400W živinu sijalicu. Kako je veći dio rasvjetnih tijela dotrajao i ne radi prišlo se izradi rješenja zamijene rasvjetnih armatura. Prije početka zamjene potrebno je skinuti postojeće rasvjetne armature, izvršiti zatvaranje otvora u visećem stropu profiliranim limom kao postojeći(nove svjetiljke su nadgradne) te pripremiti konzole za nošenje novih svjetiljki na mjestima gdje postojeće ne odgovaraju.

Rasvjetne armature odabrao je investitor, a tehnički izračun rasvjete i broj rasvjetni armatura biti će riješen ovim projektnim rješenjem. Normom predviđena jačina rasvjete je 300lx za sportove s loptom.

Elektro instalacija za napajanje rasvjete neće se mijenjati već će samo biti izvršena kontrola ispravnosti elektroinstalacija, potrebna mjerenja izolacije, mjerenje zaštite od dodira napona i prilagođena termička zaštita. (kontrola osigurača, ispravnost i snaga)

Na mjestima gdje postojeći napojni kabeli neće odgovarati mjestu spoja svjetiljke potrebno je ugraditi OG kutiju i u njoj izvršiti spoj kabela za napajanje nove svjetiljke.

Na mjestima gdje neće doći nova svjetiljka a skinuta je stara spoj je također potrebno izvršiti u OG kutiji. Ukoliko postijeći napojni kabeli rasvjete budu oštećeni na pojedinim mjestima iste je potrebno zamijeniti novim kabelima tipa PP00.

Postojeću nužnu rasvjetu u dvorani potrebno je pregledati te ustanoviti njihovu funkcionalnost. U koliko postoji neispravne svjetiljke nužne rasvjete istu je potrebno zamijeniti novim svjetiljkama sa autonomijom napajanja od 3,0h i snage 2W, LED izvor, tako da u slučaju nužde osvijetljenost poda na izlazima bude 1,5lx koja omogućuje kretanje prema izlazu iz objekta. U slučaju nestanka napona uključiti će se protupanična rasvjeta koja osvjetljava i usmjerava kretanje osoblja bez panike. Na svakoj protupaničnoj svjetiljci potrebno je ugraditi strelicu smjera kretanja „piktogram“.

Ostala elektroinstalacija, priključnice, priključci opreme nisu predmet ovog projekta.

KONTROLNA MJERENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Kako je školska sportska dvorana namijenjena i za iznajmljivanje za održavanje raznih sportskih susreta i koncerata investitor želi ugraditi kontrolno mjerenje potrošnje električne energije.

Da bi se ovo moglo ostvarit potrebno je izvršiti određene predradnje prespajanja napojnih kabela koji napajaju razdjelnice RO-radiona i RO-forum.

Zamijenom rasvjetnih armatura instalirana snaga rasvjete smanjiti će se sa sadašnjih cca 51 200W na cca 6000W tako da će napojni kabel za dvoranu biti predimenzioniran. (zatečeno)

Potrebno je pored razdjelnice RO-kat ugraditi pomoćni ormarić sa vratima i bravicom te u njega ugraditi elektroničko brojilo sa mjerenjem više i niže tarife i to jedno brojilo 63A i dva elektronička brojila 40A( montaža na šinju). Ormar opremiti sa potrebnim spojnim i montažnim priborom te ugraditi 2x3 osigurača 32A za zaštitu glavnih vodova za radionu i forum.

Glavni dolazni kabel PP00 4x95mm2 potrebno je odspojiti odlazni kabel sa glavne sklopke AS 250A te izvršiti produžetak napojnog voda tako da se isti može spojiti na sabirnice u mjernom ormariću, postaviti el. brojila i vratiti nazad na sabirnice u razdjelnici RO-kat. Spojni vodiči moraju biti izvedeni i zaštićeni tako da bi se izbjegla mogućnost direktnog dodira dijelova po naponom.

U ormaru RO-dvorana odspojiti napojne vodove za radionu i forum te ih  spojiti na nove osiguraće u mjernom ormariću.

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA

Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvarena je zatvaranjem u odgovarajuća kućišta.

Zaštita od indirektnog dodira ostvarena je TN/S sistemom zaštite .

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Tehnički izračuni

Tehnički izračun nije potrebno izvoditi jer zamjenom svjetiljki smanjiti će se instalirana snaga za cca četiri puta tako da će postojeći vodiči biti znatno manje opterećeni nego do sada.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Svjetlotehnički proračun rasvjete

U nastavku će biti prikazan svjetlotehnički proračun projektirane rasvjete.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Tehnički uvjeti za izvođenje radova

Ovi tehnički uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi obavezni za izvođača elektro radova.

- Prije početka radova izvođač je dužan proučiti projekt, te se staviti u vezu s projektantom električnih instalacija kao bi se na vrijeme mogli ukloniti svi eventualni nesporazumi kod izvedbe i da projektant dade sva potrebna tumačenja i upute prije početka i tokom izvedbe radova.

- Električnu instalaciju treba izvesti prema priloženoj dokumentaciji, općim tehničkim uvjetima iz HRN-a što čini sastavni dio projekta.

- Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, koji ovjerava nadzorni inženjer, koordinirati s ostalim izvođačima i uskladiti tok radova, kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom.

- Ugrađivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vodeći računa o važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača opreme.

- Uređaji moraju biti tako ugrađeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slučaju ne dođe u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zaštita od previsokog napona dodira.

- Svi vodovi, osigurači i sl., na razdjelnicama moraju se vidno označiti natpisnim pločicama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupačnost, a razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.

- Ako je prilikom izvođenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, što je odobrio projektant i nadzorni inženjer, izvođač je dužan, po završetku radova, predati investitoru planove i nacrte stvarno izvedenog stanja.

- Nakon završetka montaže izvršiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema važećim propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih investitoru da ih predoči na tehničkom pregledu.

- Nakon tehničkog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od tada se smatra da je postrojenje u pogonu, te počinje teći dogovoreni ili propisani garantni rok.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara

Zaštita od indirektnog dodira, za slučaj kvara (opasnost od slučaja dodira dijelova koji u normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom), provedena je sistemom TN/S-sa polaganjem posebnog zaštitnog vodiča, paralelno s faznim i nultim vodičem u svim strujnim krugovima.

Zaštitni vodič je označen žuto-zelenom bojom i spaja se na zaštitne kontakte štićenih potrošača i šuko priključnica s jedne strane i na posebnu sabirnicu zaštitnih vodiča u razdjelnicama s druge strane.

Zaštitna sabirnica na razdjelnici povezana je s uzemljivačem izvedenim P vodičem, istog presjeka kao i napojni vod.

Sve metalne mase u objektu (cijevi centralnog grijanja, vodovoda i sl.) spajaju se na zaštitnu sabirnicu vodičem P presjeka 6mm2 žuto-zelene boje.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o tipskim električnim i mehaničkim unutrašnjim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga, toplinska, mehanička i električna vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

Sve to omogućuje uporabu elemenata električne instalacije u granicama nazivnih veličina deklariranih po proizvođaču.

Električni vodovi i oprema su zaštićeni od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog spoja osiguračima s topivim ulošcima, odnosno s osiguračima s termo elementima podešenim za nazivnu struju osigurača i s automatskim isklapanjem kod preopterećenja.

Zaštitni elementi su dimenzionirani pravilno prema zakonom propisanim normativima, što predstavlja sigurnu osnovnu zaštitu od požara, koji bi mogao nastati uslijed pregrijavanja vodova i opreme.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

Program kontrole i osiguranja kvalitete

OPĆENITO

Prema Zakonu o građenju (NN RH br. 153/13 i 20/17) sastavni dio projekta je i program kontrole i osiguranja kvalitete, a koji mora biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96).

Svi primijenjeni propisi i pravilnici nalaze se u dijelu projekta pod nazivom Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Izvoditelj elektro radova dužan je pridržavati se tih propisa.

TEHNIČKI UVJETI

Ugovor za izvedbu instalacija sklapa se na temelju troškovnika, a u skladu s važećim propisima. Cijenom pojedine stavke troškovnika Izvoditelj je dužan obuhvatiti izvedbu cijele instalacije po troškovniku, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke Izvoditelj je dužan uračunati cijenu rada i materijala za izradu instalacije, transportne troškove, troškove uskladištenja, dnevnica, terenskih dodataka, osiguranja i dr. Kvaliteta ugrađenog materijala treba zadovoljiti uvjete važećih hrvatskih standarda, odnosno inozemnih, ako ne postoje domaći.

Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe iste, izvoditelj je dužan obavijestiti investitora o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehničke dokumentacije ili izvođenje radova mimo danih rješenja projektom, a bez pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera. U slučaju da investitor u dogovoru s izvoditeljem izvrši promjenu ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za funkcionalnost izvedene instalacije.

Investitor je dužan tijekom realizacije građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaži opreme, izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s važećim propisima, a posebno:

- početak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradilištu, opis izvršenih radova u toku dana, specifikacije primljenih količina materijala po stavkama troškovnika u toku dana, sve dopune i izmjene nastale tokom radova ovjerene od strane projektanta i nadzornog inženjera, opis eventualnih nezgoda i sl.

Radi normalnog odvijanja radova Investitor je dužan osigurati prostorije za smještaj alata i materijala Izvoditelja, ako to nije drugačije regulirano.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumijeva njihovu dobavu, koji svojim karakteristikama odgovaraju zahtjevima važećih standarda, te polaganjem na jedan od važećih načina:

- direktno pod žbuku

- uvlačenjem u plastične cijevi

- učvršćivanje na zid obujmicama na razmaku većem od 20cm

- polaganjem u limene perforirane kanale

Međusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovarajućim priborom. Vodovi položeni na obujmicama se do ulaza u instalacijsku sklopku ili priključnicu do 2,5m od nivoa gotovog poda dodatno mehanički zaštićuju plastičnim cijevima. Vodovi kojima se priključuju motori, od izlaza iz poda ili odvajanja od zida do ulaza u motor, zaštićuju se metalnom savitljivom cijevi. Preko završetka cijevi i uvodnice priključne kutije motora treba navući dvostruki kolčah iz programa pribora za instalacije u tehnologiji monolitnog nalijevanja betonom ili originalnim nastavcima.

Perforirani kabel kanali montiraju se direktno na zid ili na originalne nosače proizvođača kanala. Kanale ili nosače treba na zid pričvrstiti isključivo uporabom originalnih zidnih umetaka ili vijaka proizvođača kanala, jer se na taj način postiže garantirana nosivost. Sve kanale, bez obzira na način montaže, treba prekriti originalnim poklopcima. Vodovi u kabel kanalima montiranim direktno na zid učvršćuju se plastičnim nazupčanim trakama.

Cijevi se polažu u završni sloj betona ili pod žbuku, tako da minimalna debljina žbuke iznad cijevi bude 1cm. Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodan kraj u minimalnoj duljini 10cm.

Svaki vod kojim se direktno napaja jedno trošilo treba na početku i na kraju označiti prikladnim oznakama. Oznaka treba biti takva i učvršćena na takav način da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice, obuhvaćena je nabavka specifičnog materijala prema stavci troškovnika, izrada razdjelnice u skladu s važećim propisima i tehničkom opisu, te spajanje svih dolaznih i odlaznih vodova.

Instalacijske osigurače u razdjelnici ugraditi komplet s kapom, topljivim umetkom i kalibracionim prstenom. Razdjelnice s NV osiguračima treba opremiti s ručkom za vađenje uloška (velika i mala). Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu ploču od izolacionog materijala radi zaštite od slučajnog dodira. Razdjelnica mora biti opremljena natpisom o prisutnosti napona, natpisom naziva razdjelnice, natpisnim pločicama iznad komandno-signalnih elemenata, jednopolnom i strujnom shemom i uputama za davanje prve pomoći u slučaju udara električne struje. Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izrađene na način da osiguraju trajnu čitljivost i primamljivost ploči. Razdjelnicu treba ispitati u pogledu montaže i funkcionalnosti svakog elementa posebno i čitave razdjelnice kao funkcionalne cjeline.

Izvoditelj el. instalacija jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje u roku koji ugovori s Investitorom. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema postrojenja, ovisno od dana predaje postrojenja na uporabu Investitoru, ukoliko je zatražen prijem postrojenja prije tehničkog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka Izvoditelj je obvezan po pozivu Investitora u najkraćem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno izvedenim radovima. Od garancije su izuzeti dijelovi podložni trošenju, kao što su: osigurački ulošci, žarulje, fluo-cijevi i dr. Ukoliko se Izvoditelj ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti i ne otkloni nedostatke, Investitor ih ima pravo otkloniti na teret Izvoditelja.

Nakon završenih radova na građevini, potrebno je izvršiti mjerenja propisana Pravilnikom o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona, dio IV – Postupak i način kontroliranja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvalitete el. energije.

PROVJERA PREGLEDOM

U toku i nakon izvedbe električne instalacije, potrebno je izvršiti provjeru pregledom i to kad je instalacija isključena. Vrši se provjera:

- izbora opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- raspoznavanja neutralnog i zaštitnog vodiča

- spajanja vodiča

- raspoznavanja strujnih krugova

- postojanja shema, pločica s upozorenjem

- pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje

- zaštite od električnog udara uključujući mjerenja razmaka kod zaštite zaprekama ili kućištima

- zaštitnih mjera od širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča prema trajno dopuštenim vrijednostima struje i dopuštenom padu napona

- izbora i uređenosti zaštitnih uređaja za nadzor

- ispravnosti postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja u pogledu razdjelnog razmaka

U toku izvođenja provjeriti način polaganja uzemljivača u temelje, povezivanje uzemljivača i odvoda, te provjeriti zaštitu spoja od korozije prije betona.

MJERENJA

Nakon izvršene provjere pogledom izvršiti mjerenja i to:

- neprekinutost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala

- izolacijskog otpora el. instalacije. Mjerenje izvesti prije vezanja opreme

- funkcionalnost

Neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala ispituje se mjerenjem električnog otpora, naponom od 4V do 24V istosmjerne struje s najmanjom strujom od 0,2A.

Električni izolacijski otpor se mjeri između vodiča pod naponom, uzimajući dva po dva (prije povezivanja opreme), te između svakog vodiča pod naponom i zemlje (fazni vodič i neutralni vodič se mogu spojiti zajedno).

Izolacijski otpor se mjeri ispitnim naponom od 500V. Otpor zadovoljava ako izmjerena vrijednost nije manja od 0,5M(.

Preporučuje se mjerenje nivoa osvijetljenosti.

ISPITIVANJA I ATESTI

Uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu treba priložiti:

- projekt izvedenog stanja

- atesti ugrađene opreme i kabela

- atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije

- atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodira

- atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju

- dnevnik s uvedenim svim atestima na posljednjoj stranici

- rješenja o imenovanju nadzornog inženjera i voditelja radova

OSIGURANJE KVALITETE

- jednom mjesečno izvršiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka

- najmanje dva puta godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja.

Projektant:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:	SPORTSKA DVORANA

INVESTITOR:	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg Slobode 7, Koprivnica

LOKACIJA:		TRG SLOBODE 7, KOPRIVNICA, k.č.br. 1047, K.O. KOPRIVNICA

BROJ TD:		2904/18

FAZA:			IZVEDBENI

GRAFIČKI PRILOZI